#### Popis desky a ovládání

Napájení

Vstupní svorky pro napájecí napětí z akumulátoru.

Vstup je chráněn proti přepólování, napájecí napětí může být v rozsahu 8-30V.

Spotřeba proudu  cca 60mA při 12V.

Výstup pro driver krokového motoru

CW+, CLK+  svorky pro připojení optočlenů driveru, výstup má log. hodnotu cca 0/5V.

CW-, CLK-  společná svorka pro připojení optočlenů driveru. K driveru stačí přivést jeden vodič a propojit svorky CW-, CLK- na něm.

CW je signál pro směr otáčení, CLK pak pulsy pro jednotlivé kroky.

JACK 2,5mm

Slouží pro ovládání uzávěrky fotoaparátu CANON.

Zadní koncový doraz.

Hlídá dojezd v zadní koncové poloze při naprogramované sekvenci. Po najetí na něj, dojde k automatickému návratu do startovací polohy (přední koncový doraz).

Přední koncový doraz.

Hlídá dojezd v přední koncové poloze při automatickém přejezdu do startovací polohy.

V zapojení jsou použité optické spínače s oddělenou foto diodou a tranzistorem. V případě potřeby se dají nahradit spínačem, který by se zapojil místo foto tranzistoru. Foto dioda by se samozřejmě již nezapojovala.

Pokut je třeba nastavit kontrast LCD, dá se to udělat pomocí malého křížového šroubováku otvorem v tištěném spoji pod LCD.

Úvodní obrazovka:

Pohyb po menu se provádí tlačítky se šipkami ( +/- ), výběr pak tl. MENU. Vybrané menu má text psaný velkým písmem.

START

Spustí naprogramovanou sekvenci.

kroky motoru

Zobrazuje počet nastavených kroků v sekvenci.

# pocet snimku

Zobrazuje počet nastavených snímků v sekvenci.

# rucni posun

Umožňuje pohyb fotoaparátu pomocí tlačítek.

# cas uzaverky

Umožní nastavit čas uzávěrky fotoaparátu v rozsahu 0,1 - 9,9s.

Vlastní "stisk" se provádí ve dvou fázích, nejprve se sepne kontakt ostření a po 0,2s teprve kontakt spouště. Po uplynutí nastavené doby uzávěrky se nejprve rozepne kontakt spouště a po 0,05s rozepne kontakt ostření.

# cas uklidneni

Umožní nastavit čas uklidnění soustavy před focením v rozsahu 0,1 - 9,9s.

# rychlost otaceni m.

Umožní v případě potřeby snížit rychlost otáčení motoru v rozsahu 0 - 255.

Všechny nastavené hodnoty jsou ukládány při zadání do paměti a zůstanou tam zapsané i při vypnutí napájení.

# START

Po stisknutí se spustí naprogramovaná sekvence. První snímek je vyfocen okamžitě, pak dojde k pootočení motoru podle nastavených kroků, spustí se čas na uklidnění a pak vlastní focení. Následuje pootočení motoru,  čas na uklidnění ...

Sekvence se ukončí při:

1. odpočítání nastavených snímků na 0

2. najetí na zadní koncový doraz

3. při opětovném stisknutí tlačítka STOP v následujícím okně které se objevilo:

STOP

umožní předčasně ukončit sekvenci viz další menu.

Ve spodní části se objevují informace která část sekvence právě probíhá.

# POKRACUJ

Po stisknutí se pokračuje v započaté sekvenci.

konec

při výběru KONEC (pomocí šipky) a potvrzením tl. MENU,  dojde k předčasnému ukončení sekvence a automatickému přejezdu do startovací polohy. K tomuto přejezdu dojde i v případě, že bylo fotografování ukončeno odpočítáním nastavených snímků na 0, nebo najetí na zadní koncový doraz.

## Další nastavení:

# POCET KROKU MOTORU

Umožní nastavit počet kroků pro motor v rozsahu 1-400. 400 kroků tvoří 1celou otáčku.

Číslo se mění pomocí šipek (+/-) buď držením, kdy dochází k postupnému zrychlování změny, nebo jednotlivými stisky tlačítka. Údaj se potvrdí tl. MENU.

# POCET SNIMKU

Umožní nastavit počet snímků v rozsahu 1-500.

Číslo se mění pomocí šipek (+/-) buď držením, kdy dochází k postupnému zrychlování změny, nebo jednotlivými stisky tlačítka. Údaj se potvrdí tl. MENU.

# RUCNI POSUV

Umožňuje ruční pohyb fotoaparátu pomocí tlačítek. Koncové polohy jsou hlídané pomocí optických dorazů.

# CAS UZAVERKY

Je možné nastavit čas uzávěrky v rozsahu 0,1-9,9 sekundy.

# CAS UKLIDNENI

Je možné nastavit čas uklidnění fotoaparátu před vlastním focením v rozsahu  0,1-9,9 sekundy.

# RYCHLOST OTACENI M.

Jedná se o bezrozměrové číslo 0-255 která umožňuje nastavit rychlost otáčení motoru. 0 -nejvyšší rychlost, 255 nejpomalejší. Optimální velikost je třeba nastavit zkusmo podle požadované rychlosti daného motoru, konstrukce, napájení ...